## Slide 1: RoboCIn: Projeto de Embarcados
Apresentação de João Fernando Gama Barros, 3º período de Engenharia da Computação

## Slide 2: Protocolo de Comunicação I2C
O sensor MPU-6050 tem barramento dedicado para o protocolo I2C.
É um protocolo que oferece simplicidade para conectar múltiplos dispositivos em um único barramento.
Muito eficiente na comunicação em sistemas embarcados.

## Slide 3: Vantagens do I2C
Reduz o número de conexões físicas (Precisa de apenas dois fios, um SDA e um SCL).
Configuração e controle simples para leitura de dados em registradores.
Permite a implementação de vários componentes mestres e escravos, sendo um protocolo flexível.

## Slide 4: Desvantagens do I2C
É um protocolo de comunicação com velocidade limitada por usar registradores pull up.
Ao aumentar o número de mestres e escravos, aumenta também a suscetibilidade a conflitos na comunicação.
Pode ter problemas de ruídos em cabos longos.

## Slide 5: Dados fornecidos pelo MPU-6050
Velocidade angular, em graus por segundo, nos eixos x, y e z.
Aceleração linear, em g, nos eixos x, y e z.
Dados da temperatura do sensor, em graus celsius.
Dados utilizados no projeto:
  Velocidade angular em graus/segundo, utilizado para calcular:
    Velocidade angular em radianos/segundo.
    Variação angular acumulada (em radianos).

## Slide 6: Operações Realizadas nos Dados
Conversão de graus/segundo para radianos/segundo:
  Fórmula:
  velocidade angular (rad/s) = velocidade angular (°/s) × π/180.
Cálculo da variação angular acumulada:
  Fórmula:
  variação angular (rad) = velocidade angular (rad/s) × tempo (s).
Justificativa das operações:
  Conversão necessária para alinhar com os sistemas de controle do SSL, que utilizam radianos.

## Slide 7: Calibração dos Parâmetros
Fator de sensibilidade do sensor: Utilizado na conversão dos dados, baseado no datasheet do MPU-6050, FS_SEL = 0.
Tempo de leitura do sensor: Configurado para 200 Hz (5 ms) de um máximo de 8000 Hz.
Como foi calibrado:
  Análise do datasheet para identificar os valores de escala padrão.
  Ajuste do tempo de leitura para equilibrar precisão e desempenho
  No código, é necessário ajustar esses valores em seus respectivos endereçamentos

## Slide 8: Verificação da Precisão
Comparação dos resultados do programa com cálculos manuais e o dataset fornecido para validar os valores obtidos.
Testes simulados para observar a resposta do robô com diferentes valores de velocidade e variação angular.
Impressão dos valores no terminal para análise.
Ajuste de parâmetros com base nos resultados observados.

## Slide 9: Frequência de Atualização
A frequência de output do sensor foi definida para 200 Hz (tempo de leitura = 5 ms).
Justificativa:
  Frequência suficiente para captar movimentos rápidos do robô SSL de forma precisa sem sobrecarregar o sistema.
  Compatível com a taxa máxima suportada pelo MPU-6050 no modo de operação padrão (8000 Hz).
Implementação:
  Uso de uma função de espera (ThisThread::sleep_for) para garantir o intervalo de leitura de 5 ms no loop principal do código.

## Slide 10: Integração do Código num robô
Inicialmente, para integrar o código seria necessário modularizar utilizando:
  Funções específicas para configuração do sensor, leitura de dados, conversão e controle do robô SSL.
  Threads, como uma responsável por recolher e tratar os dados do MPU 6050 e outra responsável pela movimentação do robô, garantindo paralelismo.

## Slide 11: Desafios e Dificuldades
Interpretação do datasheet: Superado com pesquisas e estudos direcionados.
Configuração do PlatformIO: Ainda em aprendizado, mas avançando com exemplos básicos. Especificamente, tive grande dificuldade com a instalação e utilização da biblioteca <mbed.h>.
Validação dos cálculos: Realizada com comparações manuais e testes no terminal.

## Slide 12: Conclusão
O projeto avançou consideravelmente com relação à entrega parcial na compreensão do sensor e no desenvolvimento do código básico.
Idealmente, os próximos passos seriam implementar a comunicação com a placa , refinando-o para que funcione da melhor forma e com suporte a mais funcionalidades, além de testar o sistema integrado do robô SSL.